## Slide 1: Procesor

## Slide 2: Vznik procesorů
Procesory prvních počítačů se skládaly z obvodů obsahujících množství tzv. diskrétních součástek – elektronek nebo tranzistorů, rezistorů a kondenzátorů. Takový procesor obvykle zabíral velkou skříň, nebo i několik skříní. Teprve počátkem 70. let 20. století se s nástupem integrovaných obvodů začaly procesory miniaturizovat.

## Slide 3: Dnešní procesor
Je tvořen Integrovaným obvodem
-elektronická součástka realizující určité množství obvodových prvků neoddělitelně spojených na povrchu nebo uvnitř určitého spojitého tělesa, aby se dosáhlo ucelené funkce elektronického obvodu

## Slide 4: Integrovaný obvod
Integrovaný obvod je charakteristický tím, že v křemíkové destičce malého rozměru (tzv. čip)
je vytvořen celý funkční elektronický systém obsahující velké množství tranzistorů, diod, rezistorů, …
Integrovaný obvod není možné rozčlenit na jednotlivé součástky, a proto tvoří jediný obvodový prvek,

## Slide 5: „počítačový“ integrovaný obvod
pro zpracování číslicového signálu - takový signál je tvořen sledem impulsů napětí, které se mění skokem mezi dvěma hodnotami. Nižší hodnota představuje tzv. logickou nulu a vyšší pak logickou jedničku. Číslicový signál se v integrovaných obvodech zpracovává logickými operacemi, které se řídí zvláštní algebrou pro funkce, v nichž proměnná veličina nabývá jen dvou hodnot. K nejdokonalejším integrovaným obvodům číslicové techniky patří mikroprocesor, který je základní funkční součástkou počítače. Jeho logické funkce lze programovat.

## Slide 6: Struktura procesoru
Procesor je funkční jednotka počítače (logický automat), která interpretuje a vykonává instrukce.
Skládá se ze dvou základních částí:
1) řadič – CU (Control Unit)
2) aritmeticko-logická jednotka – ALU (Arithmetic Logic Unit)

## Slide 7: řadič
řídící jednotka (Control Unit)
má tři základní úkoly:
1) určuje pořadí, ve kterém jsou prováděny instrukce
2) dekóduje instrukce a případně je modifikuje
3) vysílá do ostatních částí počítače řídící signály potřebné pro provádění instrukcí

## Slide 8: Registry
Důležitou součásti řadiče je registr adresy instrukce (programový registr), který obsahuje adresy paměťových buněk. Výstupy registru jsou spojeny s adresovými vodiči paměťových buněk. Po zapnutí počítače se registr adresy obvykle vynuluje.

## Slide 9: Blokové schéma řadiče

## Slide 10: Aritmeticko-logická jednotka
Aritmeticko-logická jednotka – ALU (Arithmetic Logic Unit) je část procesoru, která provádí výpočty.
Prováděné operace jsou na základní úrovni (u některých mikroprocesorů jen sčítání, odčítání a základní logické operace jako logický součet, součin, negace, posuv…).

## Slide 11: Schéma ALU

## Slide 12: · Základní rozdělení procesorů:
- RISC (Reduced Instruction Set Computing)
- CISC(Complete Instruction Set Computing)

## Slide 13: RISC
procesory s redukovanou instrukční sadou. Obsahují jen několik základních instrukcí. Každá z nich by se měla vykonávat co nejkratší dobu, pokud možno během jediného strojového cyklu. Instrukce jsou vytvořeny obvodově a tudíž se většinou provádějí rychleji než u mikrokódového řešení. Stejně jako je malý počet instrukcí i je malý počet způsobů adresování. Pro práci s pamětí se na rozdíl od CISC procesorů používají jen dvě instrukce (Load/Store). Všechny ostatní instrukce se vyhodnocují v registrech, kterých bývá většinou větší počet (obvykle 32).
-procesor stále přijmá ze systému instrukce CISC

## Slide 14: CISC
jsou procesory používané ve většině současných i dřívějších osobních počítačů. Hlavním rysem těchto procesorů je, že používají tzv. plnou instrukční sadu, nebo-li se snaží mít na každou úlohu jednu instrukci. Tyto instrukce jsou uloženy v mikrokódu, což je vlastně program vloženy do paměti procesoru.

## Slide 15: Podle uplatnění si můžeme proceosry rozdělit na:
MCU (Micro Controller Unit)
CPU (Central Processor Unit)
DSP (Digital Signal Processor)

## Slide 16: MCU
jejichž uplatnění je velmi široké, od běžné spotřební elektroniky až po výkonné počítače. Mezi výhody těchto čipů patří nízká cena, malé rozměry a nízká spotřeba energie.

## Slide 17: CPU
centrální procesor počítače ) tvoří základní řídící jednotku počítače. Oproti předcházející skupině mají mnohem vyšší výkon, větší rozměry, je možné je díky jejich otevřené architektuře a velkému množství vyvedených signálů lépe rozšiřovat.

## Slide 18: DSP
signálové procesory e určitým kompromisem mezi oběma předcházejícími skupinami procesorů. Signálové procesory se většinou vyznačují vysokým výkonem v oblasti zpracování matematických výpočtů a schopností zpracovávat velké objemy dat. Součástí těchto procesorů jsou často i digitálně-analogové a analogově-digitální převodníky. Procesory se používají například ve zvukových kartách

## Slide 19: Neumannovo schéma počítače
John von Neumann navrhl krátce po druhé světové válce schéma počítače, které je s malými úpravami platné dodnes. Činnost počítače řídí řadič, který vydává povely všem ostatním částem, tedy vstupním a výstupním zařízením, operační paměti a aritmeticko-logické jednotce (ALU).

## Slide 20: Principy činnosti počítače podle von Neumanna
- do operační paměti se pomocí vstupních zařízení přes ALU umístí program pro provedení výpočtu - do operační paměti se pomocí vstupních zařízení přes ALU umístí data, se kterými program bude pracovat - provede se výpočet v ALU, která je řízená řadičem. Mezivýsledky jsou ukládány do paměti. - po provedení výpočtu jsou výsledky poslány na výstupní zařízení

## Slide 21: schéma

## Slide 22: CPU-podrobně
Je zakladní součást počítače
Je mikroprocesor(intergovaný obovod)
Procesor čte z paměti strojové instrukce a na jejich základě vykonává program.
každý procesor svůj vlastní jazyk - tzv. strojový kód, který se podle typu procesoru skládá z jednodušších nebo složitějších strojových instrukcí.

## Slide 23: CPU-podrobně
Zpravidla se nachází na základní desce počítače. Rodina procesorů, které zpracovávají stejný strojový kód tvoří specifickou architekturu procesoru.

## Slide 24: Součásti procesoru
řadič nebo řídicí jednotka, jejíž jádro zajišťuje řízení činnosti procesoru v návaznosti na povely programu, tj. načítání strojových instrukcí, jejich dekódování (zjištění typu strojové instrukce), načítání operandů instrukcí z operační paměti a ukládání výsledků zpracování instrukcí.
sada registrů (v řadiči) k uchování operandů a mezivýsledků. Přístup k registrům je mnohem rychlejší než přístup do rozsáhlých pamětí umístěných na externí sběrnici. Registry dělíme na obecné (pracovní, universální) a řídící (např. čítač instrukcí, stavové registry, registr vrcholu zásobníku, indexregistry). Bitová šířka pracovních registrů je jednou ze základních charakteristik procesoru.
jedna nebo více aritmeticko logických jednotek (ALU - Arithmetic-Logic Unit), které provádí s daty příslušné aritmetické a logické operace.
některé procesory obsahují jednu nebo několik jednotek plovoucí čárky (FPU), které provádí operace v plovoucí řádové čárce

## Slide 25: Cache v procesoru
Vyrovnávací paměť
asi 90% operací procesoru je čtení paměti, většinou sekvenční, je tímto způsobem dosaženo větší propustnosti dat z operační paměti do procesoru, tím i vyššího výpočetního výkonu.

## Slide 26
Vyrovnávací paměť procesoru bývá dvojstupňová. Část paměti o malé kapacitě je přímo součástí procesoru a je stejně rychlá, jako vlastní procesor (značí se L1). Další paměť, pomalejší, ale s větší kapacitou, je mezi procesorem a operační pamětí, dnes se již umisťuje do pouzdra s procesorem (značí se L2). Protože cena pamětí stoupá s její rychlostí (a samozřejmě s kapacitou), je možné tímto uspořádáním najít kompromis mezi cenou a rychlostí. Na přelomu roku 2008 a 2009 se začíná používat L3 cache i v běžných procesorech(Intel Core i7, AMD Phenom), která je pro všechny jádra společná a většinou má velikost několik megabajtů.
Velikost paměti cache, její rychlost a algoritmus řízení paměti cache se liší u jednotlivých výrobců a typů procesorů a je to jeden z parametrů, který podstatně ovlivňuje výkon a cenu počítače.

## Slide 27: Základní parametry procesoru
Rychlost jádra Počet operací provedených za jednu sekundu
Šířka slova Maximální bitová šířka operandů instrukcí
Počet jader Počet a typ jader integrovaných v procesoru
Efektivita strojového kódu počet instrukcí potřebných pro provádění běžných operací
Výkon FPU Přítomnost FPU/počet základních operací v jednoduché nebo dvojnásobné přesnosti, které zvládne provést jednotka FPU

## Slide 28: Základní parametry procesoru
Šířka externí datové sběrnice Maximální počet bitů, které je možné během jediné operace přenést z (do) čipu
Frekvence datové sběrnice (FSB) Maximální frekvence přístupu do externí paměťi RAM
Interní paměť cache Kapacita rychlé interní vyrovnávací paměti integrované přímo na čipu procesoru
Velikost adresovatelné paměti Velikost externí paměti, kterou je procesor schopen přímo používat

## Slide 29: Rychlost procesoru
zásadním parametrem, který je procesoru důležitý, je frekvence práce jeho jádra.
Moderní procesory jsou totiž podstatně rychlejší než externí operační paměť, takže reálný výkon značně závisí také na rychlosti a šířce externí paměti a na velikosti a uspořádání vyrovnávacích pamětí cache uvnitř procesoru.
V této souvislosti je vhodné rovněž připomenout, že celkový výkon systému je určen výkonem procesoru pouze z jedné části. Rychlost je vždy určena úzkým místem v systému.

## Slide 30: FSB
FSB (Front Side Bus) nebo System Bus je fyzická obousměrná datová sběrnice, která přenáší veškeré informace mezi procesorem (CPU) a northbridgem(RAM pamět,AGP-grafika)

## Slide 31: Patice procesoru
Patice neboli Socket či Slot je konektor na základní desce určený pro připojení procesorů
Socket AM2(AMD, 1 a 2 jádrový)
Socket AM2+ (AMD, 3 a 4 jádrový (Phenom))
Socket AM3 (AMD, 3 a 4 jádrový (Phenom II))
Socket 1156 (Intel Core i5 4 jádrový)
Socket 1366 (Intel Core i7 4 jádrový)
Socket 1567 (Intel Core i7 NEHALEM-EX (XEON 5500) 8 jádrový pro servery)
Socket F (AMD pro servery)

## Slide 32: Dělení podle délky operandu v bitech
  Základní vlastností procesoru je počet bitů, tj. šířka operandu, který je procesor schopen zpracovat v jednom kroku. Zjednodušeně se dá říci, že např. 8bitový procesor umí přímo počítat s čísly od 0 do 255, 16bitový s čísly od 0 do 65535 (tj. 0 až 216-1), atd. Operace s většími čísly musí být rozděleny do několika kroků.
  Současné osobní počítače již většinou obsahují vícejádrové 64bitové procesory. Starší osobní počítače, laserové tiskárny, mobilní telefony střední a vyšší třídy a jiná komplikovaná zařízení většinou obsahují 32bitové procesory. Protože zvyšování frekvence a rozšiřování počtu bitů jsou spojeny s řadou problémů, jde vývoj směrem k vícejádrovým procesorům.