## Slide 1
Zálohovací a archivační systémy

## Slide 2
Zálohování dat
Zajišťuje ochranu proti
  Ztrátě dat díky hardwarové poruše
  Ztrátě dat díky uživatelské „blbosti“
  Poškození dat v důsledku různých úprav systému
  Výpadku části síťové infrastruktury
Nezajišťuje
  Dlouhodobé uložení dat, to řeší Archivace

## Slide 3
Zálohy
Onsite – uložení záloh v místě, jedná se především o operační zálohy vhodné pro rychlou obnovu
Offsite – uložení záloh mimo budovu, nebo místnost se servery. Důvod Offsite zálohy je prostý, ochrana proti živelným katastrofám. Vhodné použít pro dlouhodobější ukládání (obvykle se offsite zálohy provádějí týdně, nebo měsíčně)‏

## Slide 4
Archivace
Slouží pro dlouhodobé uložení dat
  Provádí se obvykle z důvodu ukládání dat mimo hlavní úložiště (šetří místo) – data se odstraní z hlavního úložistě a přesunou se do archivu, stejně jako u klasických papírových dokumentů
  Archivace není vhodná místo zálohování, nezálohuje se většinou systém
Slouží pro dohledání určitých údajů po mnoha letech
  Je v některých případech nařízena zákonem

## Slide 5
Proč vlastně zálohovat data?
Data jsou cennější než zařízení
Se zálohou v zádech je každá práce na počítačích hned veselejší
Uživatelé se budou se zálohou dat cítit daleko jistěji
Obnovení dat do původního stavu z existující zálohy je vždy rychlejší, než vytvoření dat do původního stavu

## Slide 6
Zálohovací pojmy
Full backup – základní záloha, z ní se odvíjí ostatní typy záloh, trvá nejdéle, ale je kompletní
Differential, Incremental – podřízené zálohy, jsou malé, trvají krátce, ale nejsou kompletní, zálohují pouze změněné soubory od poslední full zálohy
Archive bit – vodítko, podle kterého se rozeznává, zda soubor byl, nebo nebyl zálohován, dnes nahrazován tzv. journal systémem. Je to souborový atribut (podobně jako soubor pro čtení atd.)
Souborová záloha – zálohují se jednotlivé soubory jejich jednotlivým čtením a zápisem do záložního zařízení
Bitová záloha – nezálohuje se po souborech, ale po bitech. Je dramaticky rychlejší, než souborová záloha (200 GB souborově může trvat cca 5-6 hodin, bitově cca 40 minut)
VSS – volume shadow copy – technologie umožňující zálohu otevřených souborů, Windows only. Velmi podstatná pro zálohování.
Deduplikace – speciální algoritmus ukládání souborů, kdy se ukládají jen rozdílné bity, dochází k masivní úspoře diskového prostoru.

## Slide 7
Zálohovací zařízení

## Slide 8
Obvykle se zálohuje ručně
Nejčastější metodou jsou:
    Ruční kopie na externí médium (pevný disk, flash disk)
    Vypálení dat na optické médium
Automatizované zálohování nebývá obvyklé.
Zálohuje se výlučně systémem Full, nebo Copy.
Typy zařízení:
  Externí disk – největší kapacita, nejrychlejší, nejjednodušší, náchylnější na poškození, přenášení možné, ale riskantní.
  Flash disk – uzpůsobený na přenášení, menší kapacity, přijatelná rychlost, ALE malá trvanlivost záznamů.
  Optické disky
    CD - na malé soubory, levné
    DVD - na běžná data, slušná výdrž, vyšší rychlost, levné
    BluRay – na větší data, slušná výdrž, vyšší rychlost, dost drahé
Zálohovací systémy pro domácnosti

## Slide 9
Zálohovací systémy D2D (Disk to Disk)‏
Nejjednodušší zálohování
Jedná se o zařízení určené pro rychlé zálohování.
V podstatě se jedná o „klasický malý“ server vybavený běžnými pevnými disky v RAID poli
Obvykle je připojeno přes Ethernet rozhraní, nebo IEE1394, či USB
Na vyšší úrovni se pak používá rozhraní iSCSI
D2D si může dovolit každý, za D2D řešení lze považovat i externí disk
D2D není vhodné pro archivaci
Teoreticky nelimitovaná maximální kapacita

## Slide 10
Zálohovací systémy pro firmy
D2D (Disk to Disk)‏
Druhy
  Interní pevné disky
  Externí pevné disky - eSATA, RJ45, USB, FW
  DAS RAID systémy - (přímo připojené diskové zálohovací systémy přes SCSI, nebo SAS)
  NAS RAID systémy (iSCSI, RJ45) – pro menší firmy
  D2D pro SAN (iSCSI) – dnes doménou větších firem
  D2D pro SAN (FC) – pro největší firmy, obrovské kapacity
Notes: HP D2D 120, nebo 110
až 40 MB/s

## Slide 11: Zálohovací systémy D2D (Disk to Disk)‏
Obvyklé jsou SATA disky (nebo Nearline, nebo MDL SAS disky)
Obvykle se používá RAID5, nebo RAID6
Používají se obvykle 3,5“ disky velkých kapacit
Součástí D2D zařízení jsou obvykle deduplikační technologie
Jedním z trendů D2D zařízení je identický formát s páskovými jednotkami, respektive jejich emulace, oproti zálohovacím systémům se chová jako páskové řešení

## Slide 12
Zálohovací systémy – pásková zařízení
Doménou větších firem (z českého pohledu)
Relativně drahé řešení
Vysoce spolehlivé řešení
Umožňuje snadné offsite zálohování
Dlouhodobě používané řešení s vysokou podporou od výrobců hardware i software
Největší dostupná kapacita na jedno zařízení (médium)‏
Teoreticky nelimitovaná kapacita
Malý počet zápisových cyklů

## Slide 13
Zálohovací systémy – pásková zařízení
Druhy (dle médií)‏
  DAT – nejstarší z aktuálně používaných technologií, vhodná pro malé firmy s malým objemem dat. Max. kapacita jedné pásky dnes 72GB
  DLT – dnes již opouštěná pásková platforma, rychlá, vhodná pro větší firmy, max. kapacita na pásku 40/80GB
  SDLT – jedna z enterprise technologií, extrémně rychlá, max. kapacita na pásku 320/640GB
  LTO (Ultrium) – v současnosti nejoblíbenější, vhodné pro nejširší použití.
    LTO1 – 100/200GB
    LTO2 – 200/400GB
    LTO3 – 400/800GB
    LTO4 – 800/1600GB - umožňuje mimo jiné šifrování dat
    LTO5 – 1600/3200GB
    LTO6 – 3200/6400GB – ve vývoji

## Slide 14
Zálohovací systémy – pásková zařízení
Způsob zálohování na pásky:
  Každá páska má dnes identifikaci v podobě Barcode (čárového kódu)
  U pásky je klíčová kapacita
  Na pásku se zapisuje v sekvenci, čili pokud chci zapisovat, musím projet vždy celé médium od začátku do konce.
  Páska umožňuje i vícenásobný zápis do jednoho místa pásky (concurrent sessions)
  Po zahájení zálohy se páska přetočí a ukládá postupně bity, po skončení zálohy se přetočí opět na začátek
  Stejně funguje i obnova. Páska se musí vždy celá nejdříve přečíst, aby se provedla inventarizace katalogu uložených dat.
  Páska má svoji dobu použitelnosti, obvykle cca 100 zápisových cyklů, pak dochází k expiraci.
  Data však na pásce vydrží i mnoho let
  Mechanika se musí pravidelně čistit pomocí čistícího média
Výrobci: HP, Dell, IBM, Tanberg, Overland

## Slide 15
Zálohovací systémy – pásková zařízení
Druhy dle formátu zařízení
  Standalone mechaniky (samostatné mechaniky, tj. něco jako CD, DVD apod.)‏
    Externí
    Interní provedení
  Autoloadery – malé páskové roboty, 1-2 mechaniky s automatickým podávacím systémem, na 8-24 pásek
  Páskové knihovny – enterprise řešení, obrovský počet pásek (od 24-několik tisíc), větší množství mechanik, automatizované řídící systémy

## Slide 16
Zálohovací systémy
Zálohovací software
Pro domácnosti, malé firmy – Nero BackitUp, Acronis TrueImage, Symantec Ghost, Windows Backup
Pro firmy
  Obsluhují jak pásky, tak D2D
  Obsahují obvykle software deduplikaci
  Umějí zálohovat přes tzv. agenty (software komponenty v zálohovaném systému) při vysoké rychlosti
  Umějí tzv. živé zálohy systému (ve Windows přes VSS, v Linuxu pomocí speciální technologie)
  Podporují DR techniky
  Umějí zálohovat bitově přímo diskové pole
  Podporují zálohování virtualizačních řešení
  =a=
  Jsou velmi drahé
Příklady pro firmy: HP Data Protector, IBM Tivoli, CA ArcServe, MS System Center Data Protection Manager, Veeam Backup pro Vmware.

## Slide 17
Archivační systémy

## Slide 18
Archivační systémy
Druhy
  CD, DVD mechaniky – trvalý záznam, relativně vysoká odolnost proti poškození při vhodném ukládání, nejlevnější forma zálohy
  Páskové mechaniky – při použití speciálních pásek uložení až na 5-10 let
  Celé systémy – udržovaný kompletní počítač (server) určený pro archivovaná data